Deze installatie/update brief bestaat uit  5 delen.

- Algemene informatie en installatievereisten Kocon

- Het maken van een back up  (voor een nieuwe installatie kan dit deel overgeslagen worden)

- Installeren MS-SQL Server Express 2014 of hoger

- Installeren programma bestanden

- Update uitvoeren

- Algemene informatie en installatievereisten Kocon

Licentie

Indien u Kocon voor het eerst installeert of de installatie van Kocon wil migreren naar een andere server, heeft u een nieuwe licentie nodig.

Indien u kocon voor  het eerst installeert:

Omdat Kocon gebruik maakt van een microsoft SQL database, moet eerst de infrastructuur hiervoor, MS-SQL server (express-editie) 2014 of hoger geïnstalleerd worden.

Om Kocon verbinding te laten maken met de SQL-database moet de naam van de server en eventueel instance, de kocon-database-namen, de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de verbinding gelegd wordt, in de licentie worden opgenomen.

Neem hiervoor contact op met HHB.

Padverwijzing

De paden van de huidige data bestanden (Gegevensdirectory en Centrale Database) moeten vanaf de server benaderbaar zijn (rechten full control)  De paden van de huidige data bestanden kunnen worden teruggevonden door in het hoofdmenu van Kocon bij “Speciaal” voor “registratiegegevens” te kiezen en vervolgens op de knop “D” te klikken. Dit geldt voor alle administraties wanneer er meerdere administraties aanwezig zijn.

Installatie

Zowel de MS-SQL Server als Kocon dienen op de server te worden geïnstalleerd. Dit moet gebeuren m.b.v. het Administrator profiel.

Server

De installatie van Kocon vraagt 500 MB voor de Centrale Database en 2 GB per administratie.

Zie verder de installatievereisten van de MS-SQL Server die u installeert (2014 of hoger).

Voor sql2014 express zie hoofdstuk 3.

N.B. Kocon communiceert met de SQL server over de standaard SQL serverpoort (poort 1433).

- Het maken van een back-up

Maak, voordat u de nieuwe versie van Kocon installeert, een backup (kopie) van de programmatuur- en data- bestanden.

Een kopie van de map waar de programmatuur van Kocon staat:

Het pad van deze map kunt u bepalen door te kijken waar de snelkoppeling naar verwijst die u gebruikt om Kocon op te starten. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling. Op het tabblad snelkoppeling (of shortcut) kunt u bij doel het pad zien waar de programmatuur staat.

Als u niet met zekerheid kunt bepalen welke mappen moeten worden gekopieerd, kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk van HHB.

Een kopie van de map waar (het niet SQL-deel van) de databestanden staan:

Naast bovenstaande map moet ook een kopie gemaakt worden van de map, of mappen, waar de data van Kocon staat.

Indien u beschikt over meerdere administraties van Kocon, dient u dus ook meerdere mappen te kopiëren.

Om het pad van de map met de niet-sql-data te bepalen, kunt u in het hoofdscherm van Kocon kiezen voor de menuoptie speciaal – registratiegegevens. In dit scherm kiest u voor de knop met de letter “D”.

Hier wordt het pad van de gegevens-directory (de data).

Tevens moet u ook van elke volgende administratie het pad bepalen van de gegevens-directory om hiervan vervolgens een kopie te maken.

Ook hier geldt dat als u niet met zekerheid kan bepalen welke mappen moeten worden gekopieerd, u altijd contact kunt opnemen met de helpdesk van HHB.

- Installeren Microsoft® SQL Server® 2014 Express

De express edities zijn gratis en hebben daarom meer beperkingen dan de betaalde edities. Echter, in verreweg de meeste gevallen is de express editie toereikend.

In principe kan gewoon de tekst van microsoft hierover gevolgd worden, ervan uitgaande dat Engels geen probleem is. Zie het onderstaande :

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Microsoft SQL Server 2014 Express is a powerful and reliable free data management system that delivers a rich and reliable data store for lightweight Web Sites and desktop applications.

Details

Note: There are multiple files available for this download. Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.

Er zijn diverse installatiebestanden voor verschillende versies. Kies, afhankelijk van je server de 32 of 64 bit-versie:

- ExpressAndTools 32BIT\SQLEXPRWT_x86_ENU.exe	840.8 MB

- ExpressAndTools 64BIT\SQLEXPRWT_x64_ENU.exe	833.2 MB

Microsoft SQL Server 2014 Express is free and contains feature-rich editions of SQL Server that are ideal for learning, developing, powering desktop, web & small server applications, and for redistribution by ISVs. The SQL Server 2014 Express release includes the full version of SQL Server 2014 Management Studio. For a complete list of supported features in SQL Server Management Studio, see Features in SQL Server Management Studio.

Express with Tools (SQLEXPRWT_Architecture_Language.exe)

This package contains everything needed to install and configure SQL Server as a database server including the full version of SQL Server 2014 Management Studio.

System Requirements

Supported Operating System

Windows 10, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Processor	Intel - compatible processor with a minimum speed of 1 GHz or a faster processor

RAM	Minimum 512 MB for SQL Server Express with Tools, and SQL Server Express with Advanced Services and 4 GB for Reporting Services that installs with SQL Server Express with Advanced Services

Hard Disk Space	4.2 GB of Disk Space

Limitations : Microsoft SQL Server Express supports 1 physical processor, 1 GB memory, and 10 GB storage

Install Instructions

Installation for the NEW users

Step 1: 	Enable Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 or download and install Microsoft .Net Framework 4.0.

Note: 	SQL Server Express (with database engine only) can work with either .NET 3.5 SP1 or .NET 4, there is no need to have both enabled.

Step 2: 	Download Microsoft SQL Server 2014 Express by clicking the appropriate link earlier, run it, and follow the instructions in the setup wizard to install.

Note: 	If downloading using Microsoft Edge in Windows 10, you may be presented with the “Choose Directory for Extracted Files” dialog with a default/proposed path that includes \System32\. If this occurs, please change this path to another location on your system before clicking ‘OK’.

Installation for the Existing Users

If you have an existing installation of Express with Tools, SQL Server Management Studio Express, or Express with Advanced Services, and want to add the complete SQL Server Management Studio feature to your Express instance, do the following:

Step 1: 	Download the required Microsoft SQL Server 2014 Express file to update your current SQL Server Express installation by clicking the appropriate link earlier.

Step 2: 	Run the file, and follow the instructions in the setup wizard to install. On the Installation Type page, select Add features to an existing instance of SQL Server, and select the instance you would like to update.

Note: 	If downloading using Microsoft Edge in Windows 10, you may be presented with the “Choose Directory for Extracted Files” dialog with a default/proposed path that includes \System32\. If this occurs, please change this path to another location on your system before clicking ‘OK’.

Step 3: 	On the Feature Selection page, select the Management Tools – Complete check box, and then proceed to complete the installation.

Note: 	Microsoft® SQL Server® 2014 Express includes both 32-bit and 64-bit versions. SQLEXPR32_x86 is a smaller package that can be used to install SQL Server 2014 Express onto only 32-bit operating systems. SQLEXPR_x86 is the same product but supports installation onto both 32-bit and 64-bit (WoW) operating systems. SQLEXPR_x64 is a native 64-bit SQL Server 2014 Express and supports installation onto only 64-bit operating systems. There is no other difference between these packages. Microsoft® SQL Server® 2014 Express is not supported on IA64 systems.

- Installeer Programmabestanden

Op onze site www.hhb.nl  treft u de installatie versie van Kocon aan. Hier treft u het bestand  Koc21901.exe aan. Download dit bestand (kies voor opslaan, niet voor uitvoeren) en sla het bijvoorbeeld op op het bureaublad.

Vervolgens kan op het bestand Koc21901.exe (of hoger) dubbel geklikt worden om de installatie te starten.

Daarna verschijnt het onderstaande scherm waarin u op Volgende moet klikken.

- Veld Licentie:

In het volgende scherm moet in het eerste invoerveld het pad ingevoerd worden waar de nieuwe licentie staat. Door op de knop met de puntjes te klikken kan gezocht worden in de mappen. Door het licentiebestand (licentie.tps) aan te klikken en vervolgens te kiezen voor openen wordt het licentiebestand geselecteerd.

- Veld installatie Dir:

In het tweede invoerveld moet het pad aangegeven worden waar de programmatuur van Kocon geïnstalleerd wordt. De Installatie Directory moet naar een vaste schijf op de server verwijzen. Door op de knop met de puntjes te klikken kan gezocht worden in de mappen. Door de map waar de programmatuur moet komen te staat aan te klikken en vervolgens te kiezen voor openen, wordt de betreffende map geselecteerd.

- Veld Databse Dir:

In het derde invoerveld moet het pad aangegeven worden waar de  sql-databestanden (.mdf, .ldf)  van Kocon neergezet gaan worden. Door op de knop met de puntjes te klikken kan gezocht worden in de mappen. Door de map waar de databestanden moet komen te staan aan te klikken en vervolgens te kiezen voor openen wordt de betreffende map geselecteerd.

N.B . Dit pad is alleen van belang bij een installatie “als nieuw”. In overige situaties (updates naar 219.02 of hoger) moet er wel een bestaand pad worden ingevuld maar er wordt bij de update verder niets mee gedaan.

Klik op Nieuwe installatie  en vervolgens Installeren

Als het volgende scherm wordt getoond met de melding Installatie Voltooid kan de button “Afsluiten” geklikt worden.

Kocon is nu klaar voor gebruik en kan worden opgestart.

- Update uitvoeren

Een update uitvoeren gaat in grote lijnen hetzelfde als het voor het eerst installeren van de Kocon-programmatuur (zie voorgaande punt  4. Installeer Programmabestanden).

Er zijn 2 varianten mogelijk:

- Een update waarbij alleen de programmatuur wordt vernieuwd. Ook wel batch-update genoemd.

In dit geval blijven de 1e drie cijfers (van links naar rechts) van het versienummer ongewijzigd. Bijvoorbeeld een update van koc19901.exe naar koc19902.exe .

(We gaan hier van versie 199 batch 1 naar 199 batch 2 of ook wel versie 199.01 naar 199.02).

- Een update waarbij naast het vervangen van de programmatuur ook de sql-database wordt aangepast. Ook wel versie-update.

In dit geval wordt het batchnummer weer teruggezet op 1 en gaat het versie-nummer  met  1 omhoog. Bijvoorbeeld een update van koc19904.exe naar koc20001.exe, ofwel  van versie 199.04 naar versie 200.01.

Een update ziet er vanaf het starten van het betreffende update-bestand als volgt uit:

(Let op: De versie vermelding is van een oudere versie, maar de procedure is ongewijzigd!)

Indien de database wordt aangepast, wordt er ook een scherm getoond waarin het verloop van de conversie van de databasestructuur wordt weergegeven.

Voorbeeld weergave verloop conversie 1

Soms kan het voorkomen dat aansluitend aan de update de module SOS uitgevoerd moet worden.  In voorkomende geval zal  de update-procedure deze zelf, als laatste onderdeel van de hele procedure starten.

HHBrainware BV is onderdeel van

Mgr. Claessensstraat 1, 6131 AH Sittard , [t] 046 - 458 16 96